中阳县桃园水泥有限责任公司水泥生产线扩建项目

竣工环境保护验收意见

2022年6月16日，中阳县桃园水泥有限责任公司根据《中阳县桃园水泥有限责任公司枝柯50万m3/年预拌混凝土搅拌站建设项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称：验收监测报告），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、项目建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

中阳县桃园水泥有限责任公司枝柯50万m3/年预拌混凝土搅拌站，法定代表人王林生。厂址位于山西省山西省吕梁市中阳县枝柯镇南大井村（中阳县桃园东义石料有限公司厂区内）。

本项目生产规模为年产50万m3商品混凝土。

主要建筑（构）物及设备分别见表1、表2。

表1                         工程建设内容一览表

| 工程名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 混凝土 生产线 | 新建HZS120F8型混凝土生产线2套，年生成能力为50万m3/a，包括原料储存、配料、输送、搅拌、出料系统等 | 与环评要求一致 |
| 辅助工程 | 综合办公楼 | 综合办公楼位于厂区西侧，为二层，一层为食堂、化验室。二层为办公、住宿。建筑面积648m2。长×宽=36m×9m。 | 综合办公楼位于厂区东侧，为二层，一层为食堂、化验室。二层为办公、住宿。建筑面积648m2。长×宽=36m×9m。 |
|  | 调度室、泵房、门房 | 位于生产区西南侧，总建筑面积170m2。轻钢结构 | 与环评要求一致 |
| 储运工程 | 砂子、石料贮存库 | 建筑面积1200m2，长×宽×高=40m×30m×13m。采用轻钢结构对堆场进行全封闭，位于厂区生产区北侧，用于存放生产原料。料库东侧为砂子，西侧为石子。内部布设2台移动洒水降尘设施 | 与环评要求一致 |
|  | 粉料筒仓 | 新建4个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓，2个超细矿粉筒仓，均为200t筒仓。直径×高=4.1m×20m。 | 与环评要求一致 |
|  | 液体外加剂贮罐 | 共4个贮罐，每个贮罐最大容量10m3。 | 与环评要求一致 |
| 公用工程 | 供电 | 电源依托中阳县桃园东义石料有限公司10KV高压线。厂内设1100KVA变压器 | 与环评要求一致 |
|  | 供水 | 水源来源于山西桃园东义水泥有限公司深水井。采用1根DN80水管将水引至厂内 | 与环评要求一致 |
|  | 排水 | 生产废水经砂石分离器分离，砂石回用于生产，废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 厂区依托现有旱厕，职工洗漱废水经沉淀用于厂区洒水抑尘。 |  |
|  | 采暖 | 本项目冬季办公区采暖采用电暖器；生产区热水采用240KW电锅炉供热。 | 采暖采用电暖器，无电锅炉 |
|  | 道路 | 运输道路依托现有 | 与环评要求一致 |
|  | 停车场 | 停车场硬化面积1568m2（100m×15.68m）。 | 与环评要求一致 |
| 环保工程 | 大气 | 砂子、石料贮存库 | 采用轻钢结构对堆场进行全封闭，位于厂区生产区北侧，用于存放生产原料。内部布设2台移动洒水降尘设施 | 与环评要求一致 |
|  |  | 粉料筒仓 | 设置8台脉冲布袋除尘器，每台筒仓仓顶设置1台。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 石子和砂子等物料料斗 | 石子和砂子等物料料斗上方设置集气罩，废气经收集后进入布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 搅拌机 | 每台搅拌机设置1台脉冲布袋除尘器。共用1根15m排气筒。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 物料输送 | 砂石料库采用皮带输送，物料输送廊道进行全封闭。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 砂子、石料贮存库 | 采用轻钢结构对堆场进行全封闭，位于厂区生产区北侧，用于存放生产原料。内部布设2台移动洒水降尘设施 | 与环评要求一致 |
|  | 废水 | 生产废水 | 生产废水配套三级沉淀池（初沉池（30m3）+二沉池（30m3）+清水池（40m3），沉淀池总容积为100m3，废水经沉淀后回用于生产。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 洗车平台 | 厂区门口设进出车辆冲洗设备，长×宽=8m×6m。配套三级沉淀池（初沉池（9m3）+二沉池（9m3）+清水池（9m3）），沉淀池总容积为27m3，用于设洗车废水沉淀使用。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 生活污水 | 办公生活 | 人员排泄物进入现有旱厕，洗漱废水经沉淀后用于地面洒水。 | 与环评要求一致 |
|  |  |  | 食堂 | 食堂废水经油水分离器预处理后进入污水收集池（5m3），废水每3d经罐车送山西桃园东义水泥有限公司水泥厂污水处理厂处理。 | 与环评要求一致 |
|  | 噪声 | 产噪设备 | 室内操作、基础减震、定期维护。 | 与环评要求一致 |
|  | 固废 | 一般工业固废 | 所有收集的除尘灰全部作为原料回用于生产。检验产生的废混凝土试块送中阳县桃园东义石料有限公司制石子。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂区内设垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 废机油、废油桶 | 在厂内建设一座建筑面积为15m2的危险废物暂存库，危险废物暂存库地面进行地面硬化防渗处理，四周设围堰，危险废物在厂内暂存后委托有资质的单位进行处理。危险废物在危险废物暂存库内分区存放。 | 与环评要求一致 |
|  | 生态 | 绿化 | 绿化面积为1050m2，绿地率为15%。饮水管线施工完成后恢复原状。 | 厂区内无绿化 |
| 依托工程 | 供电 | 电源依托中阳县桃园东义石料有限公司10KV高压线。 | 与环评要求一致 |
|  | 道路 | 运输道路依托现有。 | 与环评要求一致 |
|  | 供水 | 水源来源于山西桃园东义水泥有限公司深水井。 | 与环评要求一致 |

表2                             主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土生产线 | HZS120F8型 | 套 | 2 | 与环评要求一致 |
| 2 | 搅拌车 | SYM5311GJB1F1/412C8S2 | 辆 | 10 | 与环评要求一致 |
| 3 | 泵车 | SYM5230THB390C-10 | 辆 | 1 | 与环评要求一致 |
| 4 | 装载机 | 50型 | 辆 | 1 | 与环评要求一致 |
| 5 | 砂石分离机 | TF145型 | 套 | 1 | 与环评要求一致 |
| 6 | 搅拌系统 | JBQ140型 | 套 | 2 | 与环评要求一致 |
| 7 | 浆水回收线 | 7.5kw | 条 | 2 | 与环评要求一致 |
| 8 | 压滤机 | XM35/1000-U/K | 套 | 1 | 与环评要求一致 |

## （二）环保审批情况及建设过程

山西中安质环环保科技工程有限公司于2021年4月编制完成了《中阳县桃园水泥有限责任公司枝柯50万m3/年预拌混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》。2021年4月2日，吕梁市生态环境局中阳分局以中环函（2021）18号文对该项目污染物排放总量进行核定。2021年4月26日，吕梁市生态环境局中阳分局以中环行审（2021）1号文对该报告表进行了批复。

2022年2月13日中阳县桃园水泥有限责任公司枝柯50万m3/年预拌混凝土搅拌站向吕梁市生态环境局中阳分局申领了排污许可证，许可证编号为：91141129112672020D002Z。

## （三）投资情况

本项目实际总投资为2700万元，其中环保投资为320万元，占总投资金额的11.85%。

# （四）验收范围

本次验收范围包括中阳县桃园水泥有限责任公司枝柯50万m3/年预拌混凝土搅拌站建设项目的所有主体工程以及环保工程。

# 二、工程变动情况

根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

本项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化，环评报告中要求冬季采暖采用电暖锅炉，实际冬季采暖采用电暖气。该变更不属于重大变更。其余环境保护措施严格按照环评报告及环评批复的要求建设，因此，确定本项目未发生重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

表3                  环评要求与实际完成情况对照表

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 石子、砂子堆场扬尘 | 颗粒物 | 砂子料场应为全封闭的轻钢厂房，卸料过程定期洒水抑尘 | 与环评要求一致 |
|  | 石子、砂子物料上料时料斗产生的粉尘 | 颗粒物 | 石子、砂子物料上料时料斗上方的集气罩，引入1台脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。 | 与环评要求一致 |
|  | 粉状原料筒仓粉尘 | 颗粒物 | 经仓顶布袋除尘器（除尘效率可以达到99.9%）处理后自然扩散 | 与环评要求一致 |
|  | 搅拌机搅拌时产生粉尘 | 颗粒物 | 每台搅拌机上方设一集气罩，将进料产生的粉尘收集后分别经1台布袋除尘器处理后共用1根排气筒排放。 | 与环评要求一致 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化，厂区门口设置洗车平台 | 与环评要求一致 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后排放 | 与环评要求一致 |
| 水污染物 | 生产废水 | SS | 经三级沉淀后全部回用于混凝土搅拌。 | 生产废水配套三级沉淀池（初沉池（30m3）+二沉池（30m3）+清水池（40m3）），沉淀池总容积为100m3，废水经沉淀后回用于生产。与环评要求一致 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮 | 人员排泄物进入现有旱厕，洗漱废水经沉淀后用于地面洒水，食堂废水经油水分离器预处理，废水送山西桃园东义水泥有限公司水泥厂的污水处理厂处理。 | 与环评要求一致 |
|  | 洗车废水 | SS | 厂区门口设进出车辆冲洗设备，长×宽=8m×6m。配套三级沉淀池（初沉池（9m3）+二沉池（9m3）+清水池（9m3）），沉淀池总容积为27m3，用于设洗车废水沉淀使用。 | 与环评要求一致 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 除尘灰、混凝土试块、沉渣 | 所有收集的除尘灰全部作为原料回用于生产。检验产生的废混凝土试块送中阳县桃园东义石料有限公司制石子。沉渣回用于生产。 | 与环评要求一致 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 厂区内设垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。厨房泔脚和废油脂委托有资质的单位统一处理。 | 与环评要求一致 |
|  | 机修废物 | 废机油、废油桶 | 厂内在危废暂存间暂存，交由有资质单位处置 | 与环评要求一致 |
| 噪声 | 搅拌机、砂石分离机、泵及风机 | 噪声 | 车间隔声，设备安装减振垫，同时定期对设备进行维护保养 | 基础减振、隔声、消声等降噪措施 |
|  | 运输车辆 | 噪声 | 限速管理，限制鸣笛定期对车辆进行维护，使其处于良好的工作状态 | 禁止鸣笛，限速 |

表4                        环评批复要求及完成情况一览表

| 环评及批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 你公司报送的《中阳县桃园水泥有限责任公司枝柯50万m3/年预拌混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》及对此项目环评报批、专家技术审查意见已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，现对《报告表》批复如下： | -- |
| 一、该项目位于吕梁市中阳县枝柯镇南大井村(中阳县桃园东义石料有限公司厂区内)，建设地点中心地理坐标为:经度111. 369064、 纬度37. 249426。项目占地面积7000 m2,总投资2700万元，其中环保投资314.5万元，环保投资比例11. 65%。建设规模；年产50万m3商品混凝土。建设内容:新建2条HZS120型混凝土生产线、全封闭料场等主体工程、储运工程、环保工程及其他公辅工程。 根据《报告表》结论和专家技术审查意见，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。 | 项目建设地点：吕梁市中阳县枝柯镇南大井村(中阳县桃园东义石料有限公司厂区内)；总投资2700万元，环保投资320万元，占总投资比例11.85%，占地面积7000m2；主要建设内容包括新建料场、搅拌楼、场地硬化及设备的购置，同时完成项目区水、电等配套基础设施。环评要求的环保设施已经全部建成，并对照最新的要求，对主要的环保设施进行了进一步完善，做到达标排放。 |
| 二、项目建设和运行管理中必须严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，采取严格的环境管理制度和应急措施并做好以下工作： | -- |
| 1、在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展的理念。优化调整厂区平面布置工艺路线和设计方案，强化各装置节能，降耗措施，加强设备管理，减少，物料流失，降低污染物的生产量和排放量。 | -- |
| 2、严格落实环评提出的各项大气污染防治措施，确保各种大气污染物排放满足或优于国家和地方有关标准要求。 | 砂石料堆场全封闭，运输车辆进出口处篷布遮挡，地面硬化。 |
| 3、规范设置车辆冲洗平台，冲洗废物经沉淀后循环利用不外排；生产废水经三级沉淀后全部回用于混凝土搅拌，不得外排。 | 生产废水配套三级沉淀池（初沉池（30m3）+二沉池（30m3）+清水池（40m3），沉淀池总容积为100m3，废水经沉淀后回用于生产；厂区门口设进出车辆冲洗设备，长×宽=8m×6m。配套三级沉淀池（初沉池（9m3）+二沉池（9m3）+清水池（9m3）），沉淀池总容积为27m3，用于设洗车废水沉淀使用。 |
| 4、规范建设危废暂存间，废机油、废油桶等危险物废物定期交由有资质的单位合理处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门集中清运。 | 所有收集的除尘灰全部作为原料回用于生产。检验产生的废混凝土试块送中阳县桃园东义石料有限公司制石子。沉渣回用于生产；厂内在危废暂存间暂存，交由有资质单位处置；厂区内设垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。厨房泔脚和废油脂委托有资质的单位统一处理 |
| 5、优先选用低噪声设备，采取隔声、减震、消音等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 | 车间隔声，设备安装减振垫，同时定期对设备进行维护保养 |
| 6、严格落实吕梁市生态环境局，中阳分局核定的总量控制指标：粉尘≤0.754吨/年，不得超总量排放。 | 砂子料场应为全封闭的轻钢厂房，卸料过程定期洒水抑尘；石子、砂子物料上料时料斗上方的集气罩，引入1台脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；设筒仓顶布袋除尘器（除尘效率可以达到99.9%）处理后自然扩散；设置2台搅拌机，每台搅拌机产生的粉尘经集气罩收集后经引入1台脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。 |
| 7、建立健全环保规章制度，制定环境风险应急预案。 | -- |
| （三）环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表；自本环境影响报告表批复之日起，如果超过5年方决定开工建设的，应重新报请审核项目环境影响报告表。 | -- |
| （四）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按照规定程序和时限进行竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。 | -- |
| （五）项目的日常环境监管工作由枞阳县生态环境综合执法队负责。 | -- |

# 四、环境保护设施调试效果

山西华都环境监测有限公司于2022年06月05日～06月06日对本项目进行了现场监测。监测期间，负荷达到设计的75%以上，符合监测规范要求。

## 4.1废气监测结果

4.1.1  有组织废气监测结果

本次验收监测期间，物料料斗袋式除尘器出口浓度4.4mg/m3；3#筒仓袋式除尘器出口颗粒物浓度6.3mg/m3；4#筒仓袋式除尘器出口颗粒物浓度6.7mg/m3；5#筒仓袋式除尘器出口颗粒物浓度5.4mg/m3；6#筒仓袋式除尘器出口颗粒物浓度6.5mg/m3；7#筒仓袋式除尘器出口颗粒物浓度6.6mg/m3；8#筒仓袋式除尘器出口颗粒物浓度6.5mg/m3；9#筒仓袋式除尘器出口颗粒物浓度7.2mg/m3；10#筒仓袋式除尘器出口颗粒物浓度6.4mg/m3； 搅拌机袋式除尘器出口颗粒物浓度5.4mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，达标率100%。

4.1.2  无组织废气监测结果

在监测期间气象条件下，厂界无组织颗粒物监控点与参照点排放浓度差值最大值为0.451mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。

4.2厂界噪声监测结果

监测期间厂界昼间噪声等效声级为56-57dB（A），夜间噪声等效声级为46-48dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求，达标率100%。

4.3固废产生、处置情况

## 所有收集的除尘灰全部作为原料回用于生产。检验产生的废混凝土试块送中阳县桃园东义石料有限公司制石子。沉渣回用于生产；厂内在危废暂存间暂存，交由有资质单位处置；厂区内设垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。厨房泔脚和废油脂委托有资质的单位统一处理

## 4.4总量达标情况

## 中阳县桃园水泥搅拌有限责任公司枝柯50万m3/年预拌混凝土搅拌站年排放的总量颗粒物（粉尘）为0.578t/a。污染物的年排放量满足吕梁市生态环境局中阳分局2021年4月2日以中环函[2021]18号文对本项目排放总量控制指标核定的要求，即：粉尘：0.754t/a。

# 五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，该项目基本按环评及批复要求进行了建设，在建设过程中较好地执行了环评及批复和“三同时”制度，总之，经验收监测报告表明，各污染物达到了环境影响报告及环保部门批复确定的目标要求，基本具备建设项目竣工环境保护验收要求。

六、后续要求

1、完善环保管理制度，完善各类环保设施运行台帐，加强废气、废水等环保设施运行管理和维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、建立健全危险废物台帐记录，严格执行危险废物转移联单。加强危险废物收集、贮存管理，及时转移、处置。

附：中阳县桃园水泥有限责任公司水泥生产线扩建项目竣工环境保护验收工作组人员名单表。