山西中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目位于山西省吕梁市中阳县城南口头坪，本项目实际总投资2800万元，其中环保投资为485万元，占总投资金额的17.3%。

2022年4月22日，中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目在中阳县行政审批服务管理局进行了备案。山西焜蓝环保科技有限公司于2022年7月编制完成了《中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目建设项目环境影响报告表》。2011年8月25日，山西省环境保护厅以晋环函[2011]1845号文对中阳县桃园水泥有限责任公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线（带余热发电）项目污染物排放总量进行核定。2022年8月30日，吕梁市生态环境局中阳分局对《关于中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目环境影响报告表的批复》该项目进行了批复。2023年9月13日中阳县桃园水泥有限责任公司向中阳县行政审批管理局申领了排污许可证，许可证编号为：

91141129112672020DO01P。

本次验收范围包括山西中阳桃园水泥有限责任公司包括水泥粉磨站技改项目所有主体工程以及环保工程。

本项目一期工程建设规模为利用原有球磨机φ3.8m×13m、电机额定功率2500KW和V型选粉机，淘汰原有500kw辊压机，新增一台型号CLF170100辊压机，主电机额定功率2240KW，故粉磨系统产能核定为110万t/a。同时为了提高粉磨系统能耗，矿渣细粉不入“辊压机+V选+球磨机”进行粉磨，同时新增一套240t/h干粉搅拌机，用于粉磨后的混合粉料与矿渣细粉进行搅拌、混合，形成一条年产155万吨水泥生产线。本次技改工程主要建设内容为：本项目是利用城南口头坪粉磨站生产系统的旧厂区内厂房、部分设备的基础上进行技术改造，将原有矿渣烘干工序拆除，利用原有的φ3.8m×13m球磨机、V选型选粉机，新增一台CLF170100辊压机，对现有喂料控制系统、混料系统以及相应配套的环保设施等进行改造，同时新建4座水泥钢库，新建一套搅拌混合系统，同时利用原有7座水泥库进行原料和产品储存。