中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料

新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目

竣工环境保护自主验收会议纪要

2023年9月3日，中阳县桃园水泥有限责任公司在中阳县主持召开了“中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目”竣工环境保护自主验收现场检查会议，参加会议的有监测单位山西华都环境监测有限公司的代表及应邀现场检查的管理人员和专家。与会人员听取了建设单位对该工程环保执行情况的汇报和监测单位对监测报告的介绍,现场检查了工程建设情况和环保设施建设及运行情况，查阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

一、项目概况及审批情况

中阳县桃园水泥有限责任公司厂址位于山西省吕梁市中阳县城南口头坪（宁乡镇段家庄村北800米处），距307国道1km，209国道经厂门口通过。本项目实际总投资为2800万元，其中环保投资为485万元，占总投资金额的17.3%。

2013年1月，中阳桃园水泥有限责任公司和山西桃园东义水泥有限公司决定淘汰原有1000t/d旋窑生产线，实施4000t/d熟料新型干法水泥生产线技改项目，并委托中国环境科学研究院编制完成《中阳县桃园水泥有限责任公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线技改工程环境影响报告书》，于2015年11月24日由原吕梁市环境保护局以吕环行审【2015】45号文出具了“关于中阳县桃园水泥有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线技改工程建设项目环境影响报告书的批复”。2016年，中阳桃园水泥有限责任公司建成产能4000t/d熟料生产线，但是后续155万t/a水泥粉磨工序未建设。

中阳县桃园水泥有限责任公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线建设完成后，于2016年3月18日，原吕梁市环境保护局以吕环验【2016】6号文对4000t/d熟料新型干法水泥生产线进行阶段性验收，原有1000t/d旋窑生产线生料车间和烧成车间停产，同时对成品车间进行技改，技改后形成年产48万吨水泥粉磨站，2021年11月完成自主环保竣工验收工作。

2022年4月22日，中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目在中阳县行政审批服务管理局进行了备案，项目代码：2204-141129-89-02-178388。2022年5月10日，中阳县工业和信息化局以中工信函【2022】13号文出具了“关于同意中阳县桃园水泥有限责任公司开展年产155万吨水泥粉磨站技改项目的批复”，同意“中阳县桃园水泥有限责任公司在中阳县枝柯镇南大井村未建设水泥车间，生产的熟料由中阳县桃园水泥有限责任公司位于中阳县城南口头坪原有的φ3.8×13m磨机粉磨车间消化”。山西焜蓝环保科技有限公司于2022年7月编制完成了《中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目建设项目环境影响报告表》。2022年8月30日，吕梁市生态环境局中阳分局对《关于中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目环境影响报告表的批复》该项目进行了批复。2011年8月25日，山西省环境保护厅以晋环函[2011]1845号文对中阳县桃园水泥有限责任公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线（带余热发电）项目污染物排放总量进行核定。2020年12月7日中阳县桃园水泥有限责任公司向吕梁市生态环境局中阳分局申领了排污许可证，许可证编号为：91141129112672020DO01P。

本项目利用原有球磨机φ3.8m×13m、主电机额定功率2500KW和V型选粉机，淘汰原有500kw辊压机，新增一台型号CLF170100辊压机，主电机额定功率2240KW，故粉磨系统产能核定为110万t/a。同时为了提高粉磨系统能耗，矿渣细粉不入“辊压机+V选+球磨机”进行粉磨，同时新增一套240t/h干粉搅拌机，用于粉磨后的混合粉料与矿渣细粉进行搅拌、混合，形成一条年产155万吨水泥生产线。本次验收范围包括水泥粉磨站技改项目所有主体工程以及环保工程。

二、工程建设情况

项目于2022年9月开工，2023年8月建成。本次技改工程主要建设内容为：本项目是利用城南口头坪粉磨站生产系统的旧厂区内厂房、部分设备的基础上进行技术改造，将原有矿渣烘干工序拆除，利用原有的φ3.8m×13m球磨机、V选型选粉机，新增一台CLF170100辊压机，对现有喂料控制系统、混料系统以及相应配套的环保设施等进行改造，同时新建4座水泥钢库，新建一套搅拌混合系统，同时利用原有7座水泥库进行原料和产品储存。

主要建筑（构）物及设备分别见表1、表2、表3。

表1                     工程建设内容一览表

| 工程名称 | 原有工程实际建设内容 | 本次改造工程建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 矿渣烘干 | 设回转式烘干机，热源为燃煤式 沸腾炉 | 拆除矿渣烘干生产线 | 已拆除 |
|  | 物料粉磨系统 | 设1台φ3.8m×13m球磨机、1台功率500kw辊压机、1台V型选粉机 | 1台φ3.8m×13m球磨机、1台V型选粉机、1台功率2240kw辊压机。由辊压机、V型选粉机、球磨机组成半终粉磨系统。 | 已淘汰500kw辊压机，新增2240kw辊压机，保留V型选粉机、球磨机 |
|  | 散装 | 1#水泥库库底设一套1#散装机，5#6#水泥库库底设2套2#、3#散装机 | 1#水泥库库底设一套1#散装机，5#6#水泥库库底设2#、3#散装机 | 和环评一致 |
|  | 袋装 | 设2条袋装生产线。1#-4#砖混水泥库旁设1#袋装车间，5#、6#水泥库旁设2#袋装车间，袋装水泥通过传输皮带运至装车机 | 拆除1#袋装车间，改造2#袋装车间。袋装水泥通过传输皮带运至装车机 | 已拆除1#袋装车间，2#袋装车间袋装水泥通过传输皮带运至装车机 |
| 储运工程 | 原料储存 | 矿渣堆场采用苫盖、定期喷洒， 使表面湿度达到4%以上 | 不设矿渣堆场，原料采用外购矿渣超细粉 | 不设矿渣堆场，外购桃园腾阳的超细粉置于新增的1座细粉库内，储存能力2000t |
|  |  | 2座5000m2全封闭熟料棚：100m×50m×25m，50000t（单个） | 2座5000m2全封闭熟料棚：100m×50m×25m，50000t（单个），根据全厂物料平衡分析，熟料周转期为37天，满足项目生产周转要求 | 利用1座5000m2全封闭熟料棚：100m×50m×25m，储存能力50000t，熟料周转周期缩短至15天，满足项目生产周转要求 |
|  |  | 3座配料方库：6m×6m×10m，1000t（单个） | 2座配料方库：6m×6m×10m，1000t（单个） | 和环评一致 |
|  |  | 2座熟料圆库：φ15m×20m,2000t（单个） | 2座熟料圆库：φ15m×20m，2000t（单个） | 和环评一致 |
|  |  | 1座1000m2全封闭石膏棚：40m×25m×15m，10000t | 1座1000m2全封闭石膏棚：40m×25m×15m，10000t，根据全厂物料平衡分析，石膏周转期为25天，满足项目生产周转要求 | 和环评一致 |
|  |  | 1座石膏方库：6m×6m×10m，1000t | 1座石膏方库：6m×6m×10m，1000t | 和环评一致 |
|  |  | 1座全封闭石子棚：15m×10m×7m，2000t | 1座全封闭石子棚：15m×10m×7m，2000t，根据全厂物料平衡分析，石子周转期为20天，满足项目生产周转要求 | 石子棚停用，石子由上料口直接进入石子仓 |
|  |  | 1座石子仓：φ5m×5m | 1座石子仓：φ5m×5m | 和环评一致 |
|  |  | 1座矿渣超细粉仓φ3m×10m，200t | 1座矿渣超细粉仓φ3m×10m，200t，作为备用筒仓 | 和环评一致 |
|  |  | 2座全封闭煤棚：32m×10m×5m，500t | 拆除煤棚 | 已拆除 |
|  | 成品库 | 1#2#3#4#砖混水泥圆库：φ15m×30m,3000t（单个） | 原1#2#3#砖混水泥圆库储存P.O52.5水泥：φ15m×30m，3000t（单个）；原4#砖混水泥圆库储存混合粉料（不含矿渣细粉）：φ15m×30m，3000t | 依托1#2#3#水泥圆库，改造原4#水泥圆库，4#水泥圆库储存物料变更为混合粉料 |
|  |  | 5#6#7#钢制水泥圆库：φ15m×20m,2000t（单个） | 原5#钢制水泥圆库储存P.S.A32.5水泥：φ15m×20m,2000t；原6#钢制水泥圆库储存P.O42.5水泥：φ15m×20m,2000t；原7#水泥圆库储存变更为混合粉料：φ15m×20m,2000t | 依托5#、6#水泥圆库，改造原7#水泥圆库，7#水泥库储存物料变更为混合粉料 |
|  |  | 2座成品袋装车间 | 拆除1#包装车间，对2#包装车间除尘措施进行改造，将包装工序除尘器风量扩至40000m3 /h | 和环评一致 |
|  |  | / | 4座5000t水泥钢制圆库：φ18m×19m | 已建成8#-11#5000t水泥钢制圆库：φ18m×19m |
|  | 卸料 | 燃料煤、熟料、矿渣、石膏和石子由自卸汽车密闭运输进全封闭原料棚，分别卸入各自堆场。矿渣超细粉由密闭罐车运输进厂，经密闭气力输送设备打入矿渣粉仓，粉仓仓底设空气斜槽向混料站输送。 | 熟料、石膏和石子由自卸汽车密闭运输进全封闭原料棚，分别卸入各自储棚。矿渣超细粉由由中阳县腾阳环保有限公司2#细粉库库底卸料装置经空气斜槽输送至本厂新建的搅拌均化系统内进行搅拌混合 | 和环评一致 |
|  | 矿渣烘干、入库 | 矿渣烘干采用1台烘干机，堆场中的矿渣由铲车卸入小仓经提升机入矿渣仓中，由圆盘喂料机喂入烘干机烘干，烘干后送矿渣库储存 | 拆除矿渣烘干生产线，直接外购矿渣超细粉 | 已拆除矿渣烘干生产线，矿渣超细粉由由中阳县腾阳环保有限公司2#细粉库库底卸料装置经空气斜槽输送至本厂新建的搅拌均化系统内进行搅拌混合 |
|  | 超细粉输送系统 | / | 中阳县腾阳环保有限公司紧邻厂区南侧（一墙之隔），矿渣超细粉由由中阳县腾阳环保有限公司2#细粉库库底卸料装置经提升、空气斜槽输送至本厂新建的搅拌均化系统内进行搅拌混合 | 已建成 |
|  | 熟料入库 | 水泥熟料经汽车进水泥熟料堆棚堆场，经铲车卸入卸料仓中，经皮带机由三通阀及皮带机送入熟料库内 | 水泥熟料经汽车进水泥熟料堆棚堆场，经铲车卸入卸料坑中，经1#2#皮带机由三通阀及皮带机送入熟料库内 | 和环评一致 |
|  | 石子入库 | 利用装载机推入进料口，经皮带式提升机提升入石子仓 | 利用装载机卸入进料坑，经提升机提升入石子库 | 和环评一致 |
|  | 石膏入库 | 利用装载机推入受料口进行破碎，破碎后由提升机输送至石膏方库 | 利用装载机推入受料坑进行破碎，破碎后由提升机输送至石膏方库 | 和环评一致 |
|  | 水泥粉磨、均化 | 熟料库、石膏库、石子仓及矿渣粉仓物料经各自库底皮带分别运输至料仓（配料站），经电子皮带秤按比例计量后，由提升机、皮带机输送到稳流仓，后经卸料装置喂入辊压机，经预破碎后的物料由斗式提升机入V型选粉机，选出的粗粉回流至稳流仓，细粉进入球磨机粉磨，出磨水泥粉末经提升机、空气斜槽输送入水泥库 | 熟料库、石膏库及石子仓物料经各自库底皮带分别运输至料仓（配料站），经电子皮带秤按比例计量后，由拉链机、提升机输送到稳流仓，后经卸料装置喂入辊压机，预破碎后的物料由提升机送入V型选粉机，选出的粗粉回流至稳流仓，细粉进入球磨机粉磨，出磨混合粉料经螺旋输送机、提升机、空气斜槽分别送入4#混合粉库和7#混合粉库。 | 淘汰500kw辊压机，新增一台2240kw辊压机。改造粉磨系统，仅对熟料、石膏、石子粉磨 |
|  | 搅拌均化 | / | 新建一座搅拌均化系统，设转子秤、一台240t/h搅拌机等配套设施。矿渣超细粉由中阳县腾阳环保有限公司2#细粉库库底卸料装置经空气斜槽输送至本厂新建的搅拌均化系统内与7#库混合粉库混合粉料进行搅拌、混合，混合后产品经提升机、空气斜槽分别输送至8#-11#水泥圆库内均化 | 已建成 |
|  | 装车 | 袋装水泥通过传输皮带运至装车机 | 袋装生产线袋装水泥通过传输皮带运至装车机 | 和环评一致 |
| 辅助工程 | 办公生活 | 办公用房、临时宿舍、化验室等 | 办公用房、临时宿舍、化验室等 | 依托 |
|  | 辅助设施 | 配电室、机电车间、循环水泵房 | 配电室、机电车间、循环水泵房 | 依托 |
| 公用工程 | 供水 | 接入中阳县城工业供水管网 | 接入中阳县城工业供水管网 | 依托 |
|  | 供电 | 引入城南变电站，3个配电室，1个35KV变电站 | 引入城南变电站，3个配电室，1个35KV变电站 | 依托 |
|  | 供暖 | 生产区不供暖，生活区采用电暖气 | 生产区不供暖，生活区采用电暖气 | 依托 |
|  | 排水 | 水泥磨冷却用水循环使用不外排，厂区生活污水与中阳县城市生活污水管网衔接，随城区居民生活污水一并汇入中阳县玉洁城市污水处理有限公司处理 | 水泥磨冷却用水循环使用不外排，厂区生活污水与中阳县城市生活污水管网衔接，随城区居民生活污水一并汇入中阳县玉洁城市污水处理有限公司处理 | 依托 |
| 依托工程 | 储存 | 2座5000m2全封闭熟料棚 | 2座5000m2全封闭熟料棚 | 使用1座5000m2全封闭熟料棚 |
|  |  | 3座配料方库 | 2座配料方库 | 依托 |
|  |  | 2座熟料圆库 | 2座熟料圆库 | 依托 |
|  |  | 1座1000m2全封闭石膏棚 | 1座1000m2全封闭石膏棚 | 依托 |
|  |  | 1座石膏方库 | 1座石膏方库 | 依托 |
|  |  | 1座全封闭石子棚 | 1座全封闭石子棚 | 石子棚停用，石子由上料口直接进入石子仓 |
|  |  | 1座石子仓 | 1座石子仓 | 依托 |
|  |  | 1#2#3#4#3000t砖混水泥圆库；5#6#7#2000t钢制水泥圆库 | 1#2#3#4#3000t砖混水泥圆库；5#6#7#2000t钢制水泥圆库 | 依托 |
|  | 输送 | 水泥熟料经汽车进水泥熟料堆棚堆场，经铲车卸入卸料仓中，经皮带机由三通阀及皮带机送入熟料库内；石子、石膏利用装载机分别推入各自进料口，经皮带式提升机提升入石子仓、石膏库 | 水泥熟料经汽车进水泥熟料堆棚堆场，经铲车卸入卸料仓中，经皮带机由三通阀及皮带机送入熟料库内；石子、石膏利用装载机分别推入各自进料口，经皮带式提升机提升入石子仓、石膏库 | 依托 |
|  | 散装 | 1#、2#、3#散装机 | 1#、2#、3#散装机 | 依托 |
|  | 包装 | 5#、6#水泥库旁设2#袋装车间，袋装水泥通过传输皮带运至装车机 | 5#、6#水泥库旁设2#袋装车间，袋装水泥通过传输皮带运至装车机 | 依托 |
|  | 装车 | 袋装水泥通过传输皮带运至装车机 | 袋装生产线袋装水泥通过传输皮带运至装车机 | 依托 |
|  | 辅助、办公 | 配电室、机电车间、循环水泵房、办公用房、临时宿舍、化验室等 | 配电室、机电车间、循环水泵房、办公用房、临时宿舍、化验室等 | 依托 |
|  | 供水 | 接入中阳县城工业供水管网 | 接入中阳县城工业供水管网 | 依托 |
|  | 供电、供暖 | 引入城南变电站，3个配电室，1个35KV变电站，生活区采用电暖气 | 引入城南变电站，3个配电室，1个35KV变电站，生活区采用电暖气 | 依托 |
|  | 排水 | 水泥磨冷却用水循环使用不外排，厂区生活污水排至中阳县城市生活污水管网 | 水泥磨冷却用水循环使用不外排，厂区生活污水排至中阳县城市生活污水管网 | 依托 |
|  | 固废 | 废矿物油、废油桶暂存危废暂存间（20m2），定期由有资质的单位清运处置 | 废矿物油、废油桶暂存危废暂存间（20m2），定期由有资质的单位清运处置 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 熟料、石膏、石子堆场设置在全封闭堆棚内，矿渣堆场苫盖抑尘网 | 熟料、石膏、石子堆场设置在全封闭堆棚内，料棚内设有高压喷雾装置，定期喷雾降尘，不再设矿渣堆场 | 利旧，新增雾泡装置，定期喷雾降尘，不再设矿渣堆场 |
|  |  | 物料提升使用全封闭提升机，并对各传输皮带和空气斜槽进行全封闭 | 物料提升使用全封闭提升机，并对各传输皮带和空气斜槽进行全封闭，新建混合物料至搅拌系统的输送环节 | 已建混合物料至搅拌系统的输送环节 |
|  |  | 石膏破碎、石膏入库提升、石膏库底废气以及矿粉调料提升由一套脉冲式袋式除尘器处置（DA026） | 石膏破碎下料口采用三面围挡，顶部设集气罩的方式收集进料粉尘，石膏破碎、石膏入库提升、石膏库底废气由一套脉冲式袋式除尘器进行处置（DA026） | 改造，下料口采用三面围挡，顶部设集气罩的方式收集进料粉尘 |
|  |  | / | 石膏方库库顶、熟料提升及输送皮带设一台脉冲式袋式除尘器 | 已建石膏库顶、斜槽输送除尘器 |
|  |  | 棚内熟料落料口、提升废气由1台脉冲式袋式除尘器处置（DA006） | 棚内熟料料坑采用三面围挡，顶部设集气罩的方式收集进料粉尘，熟料落料口、提升废气由1台脉冲脉冲式袋式除尘器处置（DA006） | 改造，料坑采用三面围挡，顶部设集气罩的方式收集进料粉尘 |
|  |  | / | 熟料提升至皮带1#、皮带2#输送至熟料圆库，1#皮带、2#皮带输送废气设1台脉冲式袋式除尘器进行处置 | 已建熟料输送（1#、2#皮带）除尘器 |
|  |  | 2座熟料圆库库底皮带由1台脉冲式袋式除尘器处置（DA007） | 2座熟料圆库库底皮带由1台脉冲式袋式除尘器进行处置（DA007） | 利旧 |
|  |  | 熟料喂料提升废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA008） | 拆除 | 已拆除 |
|  |  | 石子、矿渣、石膏、熟料混合配料、混合皮带输送废气由一台除尘器处置（DA023） | 熟料喂料提升废气、石子、石膏、熟料混合配料、混合皮带输送废气由一台除尘器处置（DA023） | 改造，熟料喂料提升废气与配料计量废气由一台除尘器处置 |
|  |  | 辊压机出口混合粉料提升入V选机废气（双动力提升机除尘）由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA020） | 预磨系统提升、选粉废气（双动力提升机除尘）由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA020） | 利旧 |
|  |  | 稳流仓仓顶废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA009） | 稳流仓仓顶废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA009） | 利旧 |
|  |  | 水泥磨磨尾废气、输送、提升废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA016） | 水泥磨磨尾废气、输送、提升废气由一台除尘器处置（DA016） | 改造现有脉冲式袋式除尘器 |
|  |  | 水泥入库提升废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA021） | 改造原有水泥入1#2#3#4#水泥库提升输送为混合物料输送废气，入库提升废气引入一台脉冲除尘器处置 | 已改造 |
|  |  | / | 搅拌、混合后产品入库8#-11#水泥库，产品提升废气引入一台脉冲除尘器处置 | 已建水泥入库除尘器 |
|  |  | 勾兑废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA024） | 拆除勾兑系统 | 已拆除 |
|  |  | / | 新建一座搅拌、混合均化车间，搅拌混合废气废气由一台脉冲除尘器处置 | 已建搅拌混合除尘器 |
|  |  | 水泥入库斜槽废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA025） | 混合粉料入库（5#6#7#）斜槽废气由一台除尘器处置（DA025） | 已改造 |
|  |  | 1#包装机由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA017） | 拆除 | 已拆除 |
|  |  | 2#包装机由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA018） | 设一条包装生产线，保留原有工程2#包装机，改造包装工序废气现有脉冲除尘器（DA018），增加风量至40000m3 /h，过滤面积至1111m2 | 改造现有脉冲式袋式除尘器 |
|  |  | 2#包装调料提升一台脉冲式袋式除尘器处置（DA022） | 包装剩余物料回流提升至包装稳料仓，回流提升物料废气经一台脉冲式袋式除尘器处置（DA022） | 利旧 |
|  |  | 5#水泥库库底设散装车间，内设2#散装机，2#散装机废气、库顶废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA012）；6#水泥库库底设散装车间，内设3#散装机，3#散装机废气、库顶废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA013） | 5#水泥库库底设散装车间，内设2#散装机，2#散装机废气、库顶废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA012）；6#水泥库库底设散装车间，内设3#散装机，3#散装机废气、库顶废气由一台脉冲式袋式除尘器处置（DA013） | 改造原有排气筒，使排气筒增高至15m |
|  |  | 1#、2#水泥库库顶设一台脉冲式袋式除尘器（DA010） | 1#、2#水泥库用于存放P.O52.5，1#水泥库库顶废气与2#水泥库库顶废气共用一台脉冲式袋式除尘器处置（DA010） | 依托 |
|  |  | 3#、4#水泥库库顶设一台脉冲式袋式除尘器（DA011） | 3#水泥库用于存放P.O52.5，原4#水泥库用于存放混合粉料，3#水泥库库顶废气与4#混合粉料库库顶废气共用一台脉冲式袋式除尘器处置（DA011） | 依托3#水泥圆库，改造4#水泥圆库储存物料，4#水泥圆库储存为混合粉料 |
|  |  | 5#水泥库库顶废气、2#散装机废气由一台脉冲式袋式除尘器（DA012） | 5#水泥库用于存放P.S.A32.5，库顶废气、2#散装机废气由一台脉冲式袋式除尘器（DA012） | 利旧 |
|  |  | 6#水泥库库顶废气、3#散装机废气由一台脉冲式袋式除尘器（DA013） | 6#水泥库用于存放P.O42.5，库顶废气、3#散装机废气由一台脉冲式袋式除尘器（DA013） | 利旧 |
|  |  | 7#水泥库库顶设一台脉冲式袋式除尘器（DA014） | 改造原7#水泥库，用于存放混合粉料，库顶、库底废气设一台脉冲式袋式除尘器处置（DA014） | 已改造 |
|  |  | / | 新建4座水泥钢板圆库，库顶、库底废气由分别设一台脉冲式袋式除尘器处置 | 已建8#-11#水泥库除尘器，共4台 |
|  |  | / | 石子仓仓顶废气由一台除尘器处置后排放 | 已建石子仓仓顶除尘器 |
|  |  | 原料分别堆存于各自全封闭储棚内 | 原料分别堆存于各自全封闭储棚内 | 利旧 |
|  |  | 运输车加盖篷布、厂区地面全部硬化 | 运输车加盖篷布、厂区地面全部硬化厂区北侧出入口附近设洗车平台 | 已建成洗车 平台 |
|  | 废水 | 厂区生活污水经隔油池预处理后，排至中阳县城市生活污水管网内，最终由中阳县玉洁城市污水处理有限公司处置 | 厂区生活污水经隔油池预处理后，排至中阳县城市生活污水管网内，最终由中阳县玉洁城市污水处理有限公司处置 | 依托 |
|  |  | 水泥磨冷却用水，循环使用不外排，设72m³循环水池（3m×4m×6m）1座，少量的排水用于厂区绿化、抑尘洒水 | 水泥磨冷却用水，循环使用不外排，设72m³循环水池（3m×4m×6m）1座，少量的排水用于厂区绿化、抑尘洒水 | 依托 |
|  |  | 厂区西北侧设一座初期雨水收集池：6m×6m×3m，东北角设一座初期雨水收集池：6m×6m×3m | 厂区2座初期雨水池，总容积为300m3 | 已改造雨水池，扩容至300m3 |
|  |  | 1座事故池：5m×5m×3m，用于收集厂区事故水 | 1座事故池：5m×5m×3m，用于收集厂区事故水 | 依托 |
|  |  | 简易洗车装置 | 新建一座洗车平台，平台有效尺寸20m×3.8m，配建一座三级沉淀池（54m3）+清水池（23m3），洗车废水循环回用 | 已建成 |
|  | 噪声 | 厂房屏蔽、基础减振，消声 | 厂房屏蔽、基础减振，消声 | 厂房屏蔽、基础减振，消声 |
|  | 固废 | 除尘灰回用生产 | 除尘灰回用生产 | 除尘灰回用生产 |
|  |  | / | 洗车沉淀池池底沉渣回用生产 | 洗车沉淀池池底沉渣回用生产 |
|  |  | 废矿物油、废油桶暂存危废暂存间（20m2），定期由有资质的单位清运处置 | 废矿物油、废油桶暂存危废暂存间（20m2），定期由有资质的单位清运处置 | 废矿物油、废油桶暂存危废暂存间（20m2），定期由有资质的单位清运处置 |
|  |  | 生活垃圾厂内收集后，由环卫部门统一处置 | 生活垃圾厂内收集后，由环卫部门统一处置 | 生活垃圾厂内收集后，由环卫部门统一处置 |

本工程主要生产设备详见表2。

表2                         主要设备一览表

| 序号 | 环评要求 | 备注 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产能力 |  |  |
| 1 | 矿渣烘干机 | TGUH30，Φ3m×25m | 1 | 73.6t/h | 淘汰 | 已淘汰 |
| 2 | 石膏破碎机 | 细碎鄂式破碎机，PEX250×1000 | 1 | 50~120t/台 | 利旧 | 1 |
| 3 | 斗式提升机 | / | 15 | / | 利旧 | 15 |
| 4 | 斗式提升机 | x37800mm | 2 | 300t/h | 新增 | 2 |
| 5 | 斗式提升机 | TBD630/320 | 4 | 600t/h | 新增 | 4 |
| 6 | 空气斜槽 | / | 18 | / | 利旧 | 18 |
| 7 | 空气斜槽 | XZ315x15000mm | 4 | 200t/h | 新增 | 4 |
| 8 | 空气斜槽 | XZ630X89500mm | 2 | 600t/h | 新增 | 2 |
| 9 | 双动力提升机 | / | 1 | / | 利旧，辊压机入V型选粉机 | 1 |
| 10 | 双动力提升机 | / | 1 | / | 新增，搅拌车间入8-11#水泥库 | 1 |
| 11 | 球磨机 | Φ3.8×13m | 1 | 70~75t/h | 110万 t/a | 利旧 | 1 |
| 12 | 辊压机 | CLF170100、2240kw | 1 | 505~685t/h |  | 新增 | 1 |
| 13 | 辊压机 | 500kw | 1 | / | 淘汰 | 已淘汰 |
| 14 | V型选粉机 | VX8820PS/PN、190000~250000m³/h | 1 | / | 利旧 | 1 |
| 15 | 旋风收尘器 | 2-Ф3550 180000~210000m³/h | 1 | / | 利旧 | 1 |
| 16 | 循环风机 | Y5-48NO24D 右旋 45° 230000m³/h | 1 | / | 利旧 | 1 |
| 17 | 螺旋输送机 | / | 2 | / | 利旧 | 2 |
| 18 | 1#包装机 | 八嘴固定式BHLW8B | 1 | 120t/h | 淘汰 | 已淘汰 |
| 19 | 2#包装机 | 八嘴固定式BHLW8B | 1 | 120t/h | 利旧 | 1 |
| 20 | 散装机 | ZSQ150 型 | 3 | 150t/h | 利旧 | 3 |
| 21 | 搅拌机 | --- | 1 | 240t/h | 新增 | 1 |
| 22 | 双管螺旋喂料机 | BDW14-17 | 3 | / | 新增 | 3 |
| 23 | 转子秤 | DZC-60 | 3 | 15~150t/h(矿渣粉) 20~200t/h(熟料粉) | 新增 | 3 |
| 24 | 回转卸料器 | 300x300mm | 4 | / | 新增 | 4 |
| 25 | 罗茨风机 | 75kw | 2 | / | 新增 | 2 |
| 26 | 储气罐 | 6m3 | 1 | / | 新增 | 1 |
| 27 | 散装水泥车 | C7H 440，国六 | 10 | 40t | 利旧 | 10 |
| 28 | 袋装水泥车 | 国五 | 10 | 30t | 利旧 | 10 |

表3                     主要建（构）筑物一览表

| 类别 | 名称 | 规格（长×宽×高） | 数量 | 备注 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#水泥圆库 | φ15m×30m | 1 | 利旧 | 1 |
| 2 | 2#水泥圆库 | φ15m×30m | 1 | 利旧 | 1 |
| 3 | 3#水泥圆库 | φ15m×30m | 1 | 利旧 | 1 |
| 4 | 4#水泥圆库 | φ15m×30m | 1 | 利旧 | 1 |
| 5 | 5#水泥圆库 | φ15m×20m | 1 | 利旧 | 1 |
| 6 | 6#水泥圆库 | φ15m×20m | 1 | 利旧 | 1 |
| 7 | 7#水泥圆库 | φ15m×20m | 1 | 利旧 | 1 |
| 8 | 8#水泥圆库 | φ18m×19m | 1 | 新建 | 1 |
| 9 | 9#水泥圆库 | φ18m×19m | 1 | 新建 | 1 |
| 10 | 10#水泥圆库 | φ18m×19m | 1 | 新建 | 1 |
| 11 | 11#水泥圆库 | φ18m×19m | 1 | 新建 | 1 |
| 12 | 熟料库 | φ15m×20m | 2 | 利旧 | 1 |
| 13 | 熟料棚 | 100m×50m×25m | 2 | 利旧 | 1 |
| 14 | 石膏棚 | 40m×25m×15m | 1 | 利旧 | 1 |
| 15 | 石子仓 | φ5m×5m | 1 | 利旧 | 1 |
| 16 | 石子棚 | 15m×10m×7m | 1 | 利旧 | 1 |
| 17 | 生产车间 | 50m×30m×30m | 1 | 利旧 | 1 |
| 18 | 搅拌车间 | 10m×18m×12m | 1 | 新建 | 1 |
| 19 | 袋装包装车间 | 15m×16m×16m | 1 | 利旧 | 1 |
| 20 | 1#散装车间 | 10m×18m×12m | 1 | 利旧 | 1 |
| 21 | 2#、3#散装车间 | 10m×18m×12m | 1 | 利旧 | 1 |

三、工程变更情况

根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

一、物料储存

①熟料：建成100m×50m×25m（5000m2）全封闭熟料棚2个，环评中依托2座5000m2全封闭熟料棚，实际依托其中1座熟料棚，熟料周转周期缩短至15天，满足项目生产周转要求。

②超细粉：新增1座储存能力2000t的细粉库，原厂水泥库总储存能力38000t，储存能力增加了5.3%，储存能力达到40000t，对照环办环评函[2020]688号文，储存能力未超30%。

二、环保设施配套

①无组织变成有组织，增加8套脉冲式布袋除尘器，除尘效率99.9%，经2023年8月7日-10日和8月29日-30日监测，颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值。

三、总量

统计结果表明：中阳县桃园水泥有限责任公司污染物排放总量达到山西省环境保护厅对本工程下达的总量考核指标。总量指标完成情况见表4。

表4              本工程污染物排放总量完成情况评价表

| 排放设施 | 污染物 | 年作业时间 （h） | 排放速率（kg/h） | 年排放量 （t/a） | 排放总量合计（t/a） | 折算工况100％后排放总量（t/a） | 环评预算排放量（t/a） | 总量 指标(t/a) | 总量 批复（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辊压机除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.117 | 0.87 | 11.1 | 13.75 | 19.7725 | 52.67 | 120.16 |
| 配料站除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.133 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 石膏库顶除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.054 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 石膏破碎除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.106 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 外进熟料提升机除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.139 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 外进熟料皮带 1#除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.034 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 外进熟料皮带 2#除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.036 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 石膏库底皮带 除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.011 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 空气斜槽除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.017 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 7#水泥库顶 除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.011 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 1#、2#水泥库顶 除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.038 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 3#、4#水泥库顶 除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.034 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 水泥出库提升机除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.035 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 双动力提升机 除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.089 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 稳流仓除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.052 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 石子料仓除尘器 | 颗粒物 | 830 | 0.023 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 熟料库顶除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.014 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 装车皮带除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.088 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 包装机除尘器 | 颗粒物 | 3875 | 0.113 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 包装调料提升 除尘器 | 颗粒物 | 3875 | 0.022 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 熟料库底皮带 除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.061 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 水泥入库提升机除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.035 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 球磨机除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.136 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 超细粉成品 2#库除尘器 | 颗粒物 | 7440 | 0.022 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 5#水泥库顶 | 颗粒物 | 7440 | 0.019 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 6#水泥库顶 | 颗粒物 | 7440 | 0.021 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 勾兑搅拌机 | 颗粒物 | 7440 | 0.086 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 8#9#水泥库到 5#水泥库 提升机 | 颗粒物 | 1860 | 0.021 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 10#11#水泥库到6#水泥库 提升机 | 颗粒物 | 1860 | 0.018 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 8#水泥库顶 | 颗粒物 | 1860 | 0.019 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 9#水泥库顶 | 颗粒物 | 1860 | 0.017 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 10#水泥库顶 | 颗粒物 | 1860 | 0.020 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 11#水泥库顶 | 颗粒物 | 1860 | 0.018 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 石子上料口 | 颗粒物 | 830 | 0.053 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 根据晋环函【2011】1845号文，关于核定中阳县桃园水泥有限责任公司4000吨熟料新型干法水泥生产线（带余热发电）项目污染物排放总量的函，核定粉尘120.16吨/年。根据《山西桃园东义水泥有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线技改工程阶段性竣工环境保护验收报告》，粉尘实际排放量67.49t/a，未建粉磨及存储系统剩余污染源排放总量为颗粒物52.67t/a |

上述变更内容经与环办环评函[2020]688号文对照，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中任何一项都没有发生重大变更，部分变更属于有利变更，减少了污染物的排放，且未导致环境影响显著变化，故界定本项目不属于重大变动。

四、环保执行情况

环评要求的防治措施实际建设情况见表5。

表5            环评要求的防治措施实际完成情况

| 序号 | 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 水泥包装、水泥粉磨、辊压机等工段产生的粉尘 | 粉尘 | 分别在DA001/8#、DA002/9#、DA003/10#、DA004/11#水泥库，DA005/石膏方库库顶、斜槽输送，DA006/熟料落料、提升至输送皮带，DA007/熟料库底，DA008/熟料输送（1#、2#皮带），DA009/稳流仓，DA010/1#、2#水泥库，DA011/3#水泥库、4#混料粉库，DA012/5#水泥库，DA013/6#水泥库，DA014/7#混料粉库，DA015/辊压机，DA016/水泥磨磨尾废气、输送、提升，DA017/水泥入库提升，DA018/包装机，DA019/1#散装废气，DA020/预磨系统提升、选粉，DA021/混合粉料入库提升，DA022/包装回流提升机，DA023/熟料喂料提升、配料计量，DA024/物料混合搅拌、勾兑，DA025/斜槽，DA026/石膏破碎、提升及石膏库底，DA027/石子仓仓顶共安装27台覆膜履袋除尘器 | 除环评要求27台除尘器，其中DA010/1#、2#水泥库和DA019/1#散装废气除尘器合并，另外在石子上料口、熟料库顶、熟料皮带2、石膏库底皮带、装车皮带、水泥出库、细粉库、斜槽收尘安装了8台除尘器，减少了无组织的排放 |
|  |  | 原料卸车、堆存 |  | 全封闭库，轻钢结构，地面硬化 | 建成100m×50m×25m（5000m2）全封闭熟料棚1个，40m×25m×15m（1000m2）全封闭石膏棚1个，石子棚停用，石子由上料口直接进入石子仓；地面全部硬化，新增雾泡装置，进行喷淋抑尘。 |
|  |  | 运输 |  | 运输道路硬化、定期清扫洒水，运输车辆全封闭，车辆出入口处设置洗车平台 | 运输道路硬化、定期清扫洒水，运输车辆全封闭，车辆出入口处设置洗车平台 |
| 2 | 废水 | 冷却系统排污水 | SS和盐类 | 设置有容积为72m3的循环水池，排污水收集后用于洒水抑尘 | 生产用水主要为磨机前后轴承冷却用水，该部分水为循环水，本项目循环冷却水的循环水量60.7m3/d，设置有容积为72m3的循环水池，排污水量产生量少，排污水收集后用于洒水抑尘 |
|  |  | 运输车辆清洗废水 | SS | 厂区进出口处设置车辆冲洗区，洗车平台有效尺寸为20m×3.8m，配建一座三级沉淀池+一座清水池，洗车废水经沉淀后全部复用，不外排 | 本项目在厂区进出口处设置车辆冲洗区，洗车平台有效尺寸为20m×3.8m，配建一座三级沉淀池+一座清水池，每级沉淀池长4m，宽3米，深1.5m，清水池长12m，宽1.3m，深1.5m。运输车辆在冲洗时，洗车废水经排水沟进入收集池，再经溢流口进入沉淀池，沉淀池的上层清水经溢流口流入清水池循环利用，不外排。 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 隔油池预处理，排至县污水管网，最终进中阳县玉洁城市污水处理有限公司处理 | 隔油池预处理，排至县污水管网，最终进中阳县玉洁城市污水处理有限公司处理 |
| 3 | 声环境 | 球磨机、选粉机、辊压机、提升机、破碎机、空压机、风机、包装机、散装机等噪声进行厂房屏蔽、基础减震，空压机、风机安装消声器 | 选用低噪声设备，采取厂房屏蔽、基础减震、安装消声器等措施 |
| 4 | 固体废物 | 除尘灰 | 返回生产工序，复用 | 除尘灰经收集后全部回用于生产工序 |
|  |  | 沉淀池底泥 | 返回生产工序，复用 | 洗车沉淀池底泥大部分为原料，收集后可直接作为原料用于生产工序 |
|  |  | 废机油和废油桶 | 在危废间暂存后交给有资质 单位处置 | 危废暂存间暂存，定期交给有资质单位处置 |
|  |  | 职工生活垃圾 | 送往当地政府指定地点统一 处置 | 生活垃圾厂区设密闭垃圾桶，收集后统一处理。 |

环评批复要求的环保措施及设施实际完成情况见表6。

#### 表6      环评批复要求的环保措施及设施实际完成情况对照表

| 环评及批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 你公司报送的《中阳县桃园水泥有限责任公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目水泥粉磨站技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及对此项目环评报批的申请、专家技术审查意见已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，对《报告表》批复如下： | -- |
| 一、该项目位于山西省吕梁市中阳县城南口头坪（宁乡镇段家庄村北800米处），建设地点中心地理坐标为：经度111.201069、纬度37.320061。项目总投资2380万元，其中环保投资119万元，环保投资比例5%。建设规模：年产155万吨水泥。建设内容：利用原有的φ3.8m×13m球磨机、V选型选粉机，新增一台CLF170100辊压机，对现有喂料控制系统、混料系统以及相应配套的环保设施等进行改造，新建4座水泥钢库，新建一套搅拌混合系统，同时利用原有7座水泥库进行原料和产品的储存以及环保工程。 | 该项目位于山西省吕梁市中阳县城南口头坪（宁乡镇段家庄村北800米处），建设地点中心地理坐标为：经度111.201069、纬度37.320061。项目总投资2800万元，其中环保投资485万元，环保投资比例17.3%。建设规模：年产155万吨水泥。建设内容：利用原有的φ3.8m×13m球磨机、V选型选粉机，新增一台CLF170100辊压机，对现有喂料控制系统、混料系统以及相应配套的环保设施等进行改造，新建4座8#-11#水泥钢库，新建一套搅拌混合系统，同时利用原有7座水泥库进行原料和产品的储存以及环保工程。 |
| 根据《报告表》结论和专家技术审查意见，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。 | -- |
| 二、项目建设和运行管理中必须严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，采取严格的环境管理制度和应急措施并做好以下工作： | -- |
| 1、在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展的理念。优化调整场区平面布置、工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，加强设备管理，减少物料流失，降低污染物的产生量和排放量。 | -- |
| 2、颗粒物排放必须达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），不得超标排放。 | 根据竣工验收监测报告，颗粒物排放浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
| 3、生产废水严格按环评要求处理后循环利用不外排；生活污水经隔油池预处理后，排入县城污水管网，不得外排。 | 生产用水主要为磨机前后轴承冷却用水，该部分水为循环水，排污水量产生量少，排污水收集后用于洒水抑尘。生活污水隔油池预处理，排至县污水管网，最终进中阳县玉洁城市污水处理有限公司处理 |
| 4、废润滑油、废油桶等危险废物利用原有危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位合理处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门集中清运。 | 废润滑油、废油桶等危险废物危废暂存间暂存，定期交给有资质单位处置；生活垃圾厂区设密闭垃圾桶，收集后统一处理。 |
| 5、优先选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等降噪措施，噪声排放必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 | 选用低噪声设备，采取厂房屏蔽、基础减震、安装消声器等措施 |
| 6、严格落实环评要求的总量排放控制指标，不得超总量排放。 | 总量13.75t/a，不超总量要求 |
| 7、建立健全环保规章制度，制定环境风险应急预案。 | 建立了环保规章制度，已制定环境 风险应急预案 |
| 三、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表；自本环境影响报告表批复之日起，如果超过5年方决定开工建设的，应重新报请审核项目环境影响报告表。 | -- |
| 四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按照规定程序和时限进行竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。 | -- |
| 五、项目的日常环境监管工作由中阳县生态环境综合执法队负责。 | -- |

五、验收监测和检查结果

监测期间该企业生产负荷80.0%-83.3%，满足环保验收监测技术要求。

1、废气

本次验收监测期间，水泥粉磨站技改项目34套除尘器出口颗粒物浓度均小于10mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，达标率100%。

在监测期间气象条件下，厂界无组织颗粒物监控点与参照点排放浓度差值最大值为0.437mg/m3；满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。

2、废水

（1）冷却系统排污水

本项目生产用水主要为磨机前后轴承冷却用水，该部分水为循环水，配套72m3的循环水池，排污水量产生量少，这部分水可用于厂区洒水抑尘，不外排。

（2）运输车辆清洗废水

本项目在厂区进出口处设置车辆冲洗区，洗车平台有效尺寸为20m×3.8m，配建一座三级沉淀池+一座清水池，每级沉淀池长4m，宽3米，深1.5m，清水池长12m，宽1.3m，深1.5m。运输车辆在冲洗时，洗车废水经排水沟进入收集池，再经溢流口进入沉淀池，沉淀池的上层清水经溢流口流入清水池循环利用，不外排。

（3）初期雨水

厂区设初期雨水收集池，总容积300m3。初期雨水经导流渠进入初期雨水收集池，在初期雨水收集池及外排口设置闸板阀。当遇雨水天气，通过控制闸板阀门收集厂区污染物含量较高的初期雨水，初期雨水经收集沉淀后用于厂区洒水绿化，后期清洁雨水由排水渠排出厂区。

（4）生活污水

生活污水废水产生量约为2.8m3 /d。生活污水经隔油池预处理后排至县污水管网，随城区居民生活污水一并汇入中阳县玉洁城市污水处理有限公司处理。

3、厂界噪声

监测期间厂界昼间噪声等效声级为56-59dB（A），夜间噪声等效声级为47-49dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求，达标率100%。

4、固废

本项目的危险废物主要是废机油及废油桶，本项目利用现有厂区危废暂存间，占地面积为20m2。危险废物暂存间布置于厂区中部，石膏棚北侧，专门用于存放全厂产生的废矿物油和废油桶。项目产生的废矿物油和废油桶由专用车辆定期拉走集中处置。

原有厂区危废暂存间采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，危废暂存间地面与裙脚已进行硬化及防渗处理，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），300mm厚C20混凝土以及或2mm厚环氧漆层，达到渗透系数≤10-10cm/s，且地面表面无裂隙，危废暂存间内配置了安全照明设施和观察窗口，地面设有设置导流槽、集液池，由专人负责。危废暂存间外设有收集装置标识。因此原有厂区危废暂存间可以满足本项目要求。固体废物可以做到合规处置。

5、污染物排放总量

中阳县桃园水泥有限责任公司水泥粉磨站技改项目污染物排放总量：粉尘13.75t/a，达到环评预算排放量19.7725t/a，同时达到山西省环境保护厅对中阳县桃园水泥有限责任公司下达的总量考核指标：粉尘52.67t/a（未建粉磨及存储系统剩余污染源排放总量）。

6、环境管理机构和制度

制定有环保制度，设有厂领导负责下的分工负责制，在不断强化管理的基础上建立了各项规章制度，可确保生产过程中环保设施安全运行。

六、现场检查结论

本项目在建设过程中执行了环境影响评价制度，环境保护手续齐全，总体上落实了环境影响报告表中提出的生态保护和污染防治措施，防治污染能力基本可以适应主体工程需要，主要污染物经监测实现达标排放，建议通过项目竣工环境保护验收。